## Slide 1
Проведение расчета с автоматической передачей целевых навесок на дозаторы. Прессование электрода.
База данных с шихтовыми материалами
Загрузка шихтовых материалов на пресс
Оптимизатор
Сменное задание от ПДБ
Входные требования для работы оптимизатора
Общая структура работы системы автоматического расчета задания на прессование
Скипы: ТГ,ВШМ
Верхняя площадка пресса: лигатуры и чистые металлы
Площадка перед прессом: ручные навески
II
I
Задание на прессование
III
IV
V
IV
VI
ТГ
АВИСМА-QR-код,
УКТМК –ручной ввод.
Лигатуры и чистые металлы
УРМ-QR-код,
Другие поставщики –ручной ввод.
ВШМ
ВСМПО–ручной ввод,
Другие поставщики-QR-код или ручной ввод,
Формирование паспорта электрода и базы данных с хранением трендов по следующим параметрам: диаграммы навесок всех шихтовых материалов, диаграммы температур контейнера пресса, диаграмма давления, диаграмма перемещения траверсы.
Подготовка данных по расходу шихтовых материалов и печать новых бирок
VII
VIII
Корректировка данных по результатам прессования в БД с ШМ

## Slide 2
I
Первоочередная цель проекта - реализовать автоматизированный расчет задания на дозаторы по каждому шихтовому материалу.
Расчет производится на основании:
задания на прессование;
фактически загруженных партий шихтовых материалов на пресс.
*Сам процесс дозирования менять не нужно. (Реализована автоматическая система САДКО.) Нужно проработать вопрос автоматической передачи данных в САДКО.

## Slide 3
II
Загрузка ШМ на пресс.
На основании задания на прессование шихтовщик подготавливает ШМ для загрузки на пресс.
Загрузка ШМ на пресс производится в трех местах:
ТГ и ВШМ загружаются через скиповые подъемники. Происходит это следующим образом: шихтовщик подвозит ШМ к скиповым подъемникам, затем считывает сканером информацию с бирки (которая попадает на пресс для проведения расчета и получения разрешения на загрузку по результатам сравнения с заданием на прессование). В случае получения разрешения на загрузку производится активация соответствующего скипового подъемника и дозатора. Далее происходит загрузка материала в скип и подъем шихтового материала на пресс.
Лигатуры и чистые металлы загружаются через верхнюю площадку пресса. По заданию на прессование осуществляется подбор необходимых партий лигатур и чистых металлов. После чего шихтовые материалы загружаются на верхнюю площадку пресса. Сканером считывается информация с бирки (которая попадает на пресс для проведения расчета и получения разрешения на загрузку по результатам сравнения с заданием на прессование). При соответствии заданию на прессование происходит разблокирование соответствующего дозатора.
Ручные навески загружаются с площадки перед прессом. Подбор лигатур осуществляется аналогичным пункту 2 образом. Но в данном случае задание выдается не на дозаторы, а шихтовщику (распечатка или электронный вид). После автоматизации ручных навесок задание будет выдаваться на дозаторы ручных навесок.

## Slide 4
III
Задание на прессование
Задание на прессование формируется на основании сменного задания от ПДБ с учетом требований оптимизатора.
Содержит:
Данные, необходимые для проведения расчета на прессе: целевой расчетный состав, вес, диаметр, диапазон веса порций (на основании сменного задания ПДБ),
Задание на подбор шихтовых материалов ,очередность загрузки на пресс и местонахождение тарного места шихтового материала, номер дозатора, на который будет производиться загрузка каждого тарного места шихтового материала,
№ пресса.

## Slide 5
IV
Оптимизатор
Функцией оптимизатора является сформировать задание на прессование на основании сменного задания ПДБ и обозначенных ниже требований.
Входные требования для работы оптимизатора:
-требования НД. (требования ИЛ, УиС, ШН, ТИ-32-004, ТИ-32-003, ТИ-СГТ-172-СВ, методов производства, ОСТ, распоряжений по цеху, распоряжений по корпорации, ТР, временных служебных записок),
нормы на вовлечение шихтовых материалов,
оптимальное использование партий шихтовых материалов (в первую очередь использование партий с малым весом/остатков),
стоимость шихтовых материалов (в первую очередь использование материалов с низкой стоимостью),
наличие шихтовых материалов на складе, химический состав (из базы данных
Ввод и корректировка перечисленных выше требований для работы оптимизатора осуществляется технологом на рабочем месте.
Оптимизатор должен производить предварительный расчет для того, что бы убедиться, что подобранные шихтовые материалы обеспечат требуемый химический состав.

## Slide 6
V
Сменное задание ПДБ.
Формируется инженером ПДБ в программе Access ежедневно, на основе ПЗ. Готовое сменное задание передается в оптимизатор.
Сменное задание содержит :
информацию о количестве электродов, которое необходимо отпрессовать за смену,
диаметр электродов,
сплав,
масса,
расчетный состав, ИЛ, УиС, ШН.
наличие работоспособного прессового оборудования и диаметр инструментов, установленных на пресс.

## Slide 7
VI
База данных о шихтовых материалах.
База данных должна содержать следующую информацию:
Номер партии
Вид шихтового материала
Вес
Количество тарных мест в партии
Химический состав
Индекс
Поставщик
Степень контроля
Индекс качества поверхности
- Геометрические размеры (фракция, толщина для обрези….)
Наличие на шихтовом дворе цеха №32
Информация, находящаяся в базе данных о шихтовых материалах, используется системой для расчета задания дозаторам на прессе и оптимизатором для подбора материала .
Наполнение базы данных о шихтовых материалах осуществляется при поступлении материала на ВСМПО через считывание QR-кода (QR – поступает с сопроводительными документами от поставщика).
Информация о шихтовых материалов, поступающих на ВСМПО без QR-кода вносится оператором вручную. Для данных ШМ QR-код (или штрих-код) формируется на ВСМПО.
Информация по ВШМ производства ВСМПО вносится в базу о шихтовых материалах в цехе №41 или №32 и формируется QR-код (или шрих-код).

## Slide 8
VII
Формирование паспорта электрода и базы данных для хранения трендов по параметрам прессования.
Для проведения анализа и в перспективе для автоматизации самого процесса прессования необходимо формирование паспорта электрода и базы данных с хранением следующих трендов :
Диаграмм навесок всех шихтовых материалов,
Диаграммы температуры контейнера пресса,
Диаграммы давления,
Диаграммы перемещения траверсы пресса (положение).

## Slide 9
VIII
Подготовка данных по расходу шихтовых материалов и печать новых бирок
По результатам прессования должна осуществляться подготовка данных по расходу шихтовых материалов и передача в базу данных о шихтовых материалах для проведения коррекции.
При неполном расходовании шихтового материала – печать новой бирки.