## Slide 1
Тi губка
С электронной биркой от поставщика, содержащей информацию о партии
База данных с шихтовыми материалами
(включает в себя все шихтовые материалы, находящиеся в шихтовом дворе и всю информацию по каждой партии шихтовых материалов - вес, хим.состав, партия, вид)
Задание на каждый дозатор
Задание на загрузку шихтовых материалов персоналу
Лигатуры
С электронной биркой от поставщика, содержащей информацию о партии
Чистые металлы
С электронной биркой, содержащей информацию о партии
ВШМ
С электронной биркой, содержащей информацию о партии
Программа расчета задания на прессование
Оптимизатор
Задание от ПДБ
Требования НД
Общая схема работы системы автоматического расчета задания на прессование

## Slide 2: 1 этап: Создание базы данных с шихтовыми материалами
База данных с шихтовыми материалами
(включает в себя все шихтовые материалы, находящиеся в шихтовом дворе и всю информацию по каждой партии шихтовых материалов - вес, хим.состав, партия, вид)
Электронные бирки/штрихкод
Считыватель информации с электронной бирки/штрихкода
Тi губка
Приходит с электронной биркой и штрихкодом от поставщика. Электронная бирка содержит информацию:
вес, хим.состав, № партии, № тарного места, кол-во тарных мест в партии, твердость, марка, индекс, размер, дата изготовления
Лигатуры приходит с электронной биркой от поставщика со штрихкодом.
Электронная бирка содержит информацию:
вес, хим.состав, № партии, фракция, № тарного места, данные о поставщике, информация о контроле ( УФО, рентген)
ВШМ
Определяется хим.состав в цехе 41,32
АИС ЛКП, ПРИС
Чистые металлы
приходят от поставщика с сертификатом, который содержит информацию вес, хим.состав, № партии, кол.во тарных мест, данные о поставщике.
В прессовом отделе при входном контроле данные с сертификатов заносятся в базу данных. Откуда распечатывается электронная бирка со штрихкодом и клеится на каждое тарное место
Печать электронной бирки со штрихкодом. Электронная бирка содержит информацию:
вес, хим.состав, № партии, марка сплава, вид ВШМ, индекс качества поверхности, степень контроля, производитель.
Отправляется в прессовый отдел

## Slide 3: 2 этап: Создать программу расчета на прессах
Задание на прессование от оптимизатора
Программа производит расчет задания на дозатор основанный на данных из «Базы с шихтовыми материалами»
Автоматическая ссыпка шихтового материала по рассчитанному заданию на каждый дозатор
Считать № партии, загруженной на пресс, с электронной бирки/штрихкода

## Slide 4: 3 этап: Создать « Оптимизатор»
Оптимизатор
Задание от ПДБ ц.32
со следующими данными:
-ИЛ/УиС/ШН
Вес,
Количество электродов
Сплав
Диаметр электрода
«База данных с шихтовыми материалами»
Требования НД
Справочник «ИЛ и Указаний»
Задание на загрузку шихтовых материалов.
Оптимизатор формирует задание с учетом следующих требований:
-оптимальное сочетание ШМ,
На каждый шихтовой материал несколько вариантов партий ШМ ( или тарных мест)
Использование в первую очередь партий с малым весом
место хранение ШМ
Требования ТИ, МП, ТР, миним. вовлечение ВШМ и др.НД

## Slide 5: 4 этап: Создать систему автоматического поиска тарного места.